## Slide 1: Lernfeld 03
Clients in Netzwerke einbinden

## Slide 2: Gliederung
Netzwerk-Typen
Netzwerk-Komponenten
Netzwerk-Kabel
Netzwerk-Symbole
Netzwerkpläne

## Slide 3: Netzwerk-typen
Rechennetze, Einsatzweck und Besonderheiten

## Slide 4: Welche Netzwerk-Typen gibt es?
Personal Area Network (PAN)
Local Area Network (LAN)
Metropolitan Area Network (MAN)
Wide Area Network (WAN)

## Slide 5: Welche Netzwerk-Typen gibt es?
Personal Area Network (PAN)
Local Area Network (LAN)
Metropolitan Area Network (MAN)
Wide Area Network (WAN)
Virtual Private Network (VPN)
Wireless Local Area Network (WLAN)

## Slide 6: Personal Area Network (PAN)
Umfasst ein Netzwerk aus Geräte, welche sich in der unmittelbaren Nähe zueinander befinden
Verbindungsart:
  Kabellos via. Infarot, NFC oder Bluetooth
  Kabelgebunden via USB oder Thunderbolt
Einsatz: Tastatur, Maus, Kopfhörer, Lautsprecher

## Slide 7: Local Area Network (LAN)
Umfasst ein Netzwerk aus Geräte, welche sich in einem kleinen Geografischen Gebiet befinden
Verbindungsart:
  Kabelgebunden via Ethernet
Einsatz: Büros oder Heimanwendungen

## Slide 8: Metropolitan Area Network (MAN)
Umfasst ein Netzwerk aus Gebäuden, welches sich über eine große Region erstreckt.
Verbindungsart:
  Kabelgebunden via Glasfaser
  Kabellos
Einsatz: Campus, Städte oder Metropolregionen

## Slide 9: Wide Area Network (WAN)
Es verbindet mehrere Netzwerke, welche sich an geografisch getrennten Standorten befinden.
Verbindungsart:
  Kabelgebunden via Glasfaser
Einsatz: Ermöglicht den Zugriff ins Internet

## Slide 10: Virtual Private Network (VPN)
Ermöglicht es, über ein unsicheres Netzwerk wie das Internet, eine sichere Verbindung mit ein anderes Netzwerk herzustellen
Verbindungsart:
  Virtuell
Einsatz: Telearbeitsplätze

## Slide 11: Wireless Local Area Network (WLAN)
Umfasst ein Netzwerk aus Geräte, welche sich in einem kleinem Geografischen Gebiet befinden
Verbindungsart:
  Kabellos
Einsatz: Büros oder Heimanwendungen

## Slide 12: Wireless Mesh Network (WMN)
Wird verwendet, um über mehrere Acces-Points die Reichweite eines WLAN Signals zu erweitern
Verbindungsart:
  Kabellos
Einsatz: Büros oder Heimanwendungen

## Slide 13: Virtual Local Area Network (VLAN)
Ermöglicht Administratoren die Ports auf einem einzelnen Switch zu segmentieren
Ermöglicht effizientere Weiterleitung von Daten
Gruppierung von Endgeräten zu administrativen Zwecken

## Slide 14: Netzwerk-Komponenten
Komponenten, Einsatzzweck und Besonderheiten

## Slide 15: Netzwerk Komponenten
Router
Switch
Access Point
Modem
Network Interface Card
Hub
Bridge
Repeater

## Slide 16: Router
Ein Router ist ein Mehrzweckgerät
Umfasst die Funktionalität eines Switches, Access Points und ggf. Router
Wird vor allem von Heimanwender und kleine Büros verwendet

## Slide 17: Switch
Zentrale Verbindungsschnittstelle, welche Informationen von einem Host zu einem anderen definierten Host (via MAC-Adresse) weiterleitet.

## Slide 18: Switch
Managed Switch
Häufig in größeren Netzwerken
Zusätzliche Funktion um Sicherheit des Netzwerkes zu erhöhen
VLANs und Port-Sicherheit konfigurieren
Unmanaged Switch
Verwendung meist in Heim- und Kleinunternehmennetzwerken
Gerine Kosten
Mikrosegmentierung

## Slide 19: Access-Point
Verbindet sich mit einem Wireless-Router um die Reichweite eines drahtlosen Netzwerkes zu erweitern

## Slide 20: Modem
Verbindet ein Haus oder kleines Büro mit dem Internet

## Slide 21: Network Interface Card (NIC)
Stellt eine physische Verbindung zum Netzwerk oder einem anderen Endgerät her
Dies kann z.B. per Ethernet oder Wireless stattfinden

## Slide 22: Hub
Ein Hub empfängt Daten auf einem Port und sendet diese an alle anderen Ports (Broadcasting)
Kann sich auch mit anderen Netzwerkgeräten verbinden (z.B. Switch oder Router)

## Slide 23: Bridge
Unterteilt LAN in Segmente, um den Netzwerkverkehr zwischen diesen zu filtern
Dadurch kann der Datenverkehr reduziert werden

## Slide 24: Repeater
Dient der Regenerierung schwacher Signale
Wird häufig für Glasfaserkabel verwendet

## Slide 25: Netzwerk-Kabel
Kabel-Typen, Einsatzzwecke und Besonderheiten

## Slide 26: Twisted-Pair-Kabel
Wird für die Telekommunikation sowie die meisten Ethernetzwerke verwendet
Verdrillung der Aderpaare sorgt für Schutz von Störungen

## Slide 27: UTP und STP
UTP
  Ungeschirmte Variante und meist eingesetzter Kabeltyp
STP
  Schützt vor elektromagnetischer Interferenz (EMI) und Radiofrequenz Interferenz (RFI)

## Slide 28: Verdrahtungsschemata
T568A & T568B

## Slide 29: Cat 5 (UTP)
Cat 5
100 Mbit/s bei 100 MHz
Das erste weit verbreitete 4-Paar-UTP-Kabel
Cat 5e
1 Gb/s bei 100 MHz
Höherer Standard
Mehr Verdrillungen pro Zentimeter als bei Cat 5

## Slide 30: Cat 6 (UTP)
Cat 6
1 Gb/s bei 250 Mhz
Hergestellt mit höherem Standard
Mehr Verdrillung pro Zentimeter
Kann einen Kunstoffleiter aufweisen
Cat 6a
1 Gb/s bei 500 MHz
Selbe Eigenschaften wie Cat 6
Cat 6a hat eine bessere Isolierung und Leistung als Cat 6

## Slide 31: Koaxialkabel
Leiter aus Kupfer oder Aluminium
Bekannt als „Fernsehkabel“
Bessere Abschirmung als UTP Kabel
Schwierig zu installieren; teuer und schwierige Fehlersuche

## Slide 32: Koaxialkabel Aufbau
Von Coaxial_cable_cutaway.svg: Tkgd2007derivative work: Fleshgrinder (talk) –
Coaxial_cable_cutaway.svg, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6946902
1. Innenleiter 2. Isolation zwischen Innenleiter und Kabelschirm 3. Außenleiter und Abschirmung 4. Schutzmantel

## Slide 33: Glasfaserkabel
Glasfaserkabel verwenden Licht/Laser um Signale zu übertragen
Sind von EMI und RFI unbeeinträchtigt
Wandeln elektrische Signale in Lichtimpulse um und umgekehrt
hohe Reichweite und Bandbreite
Anfällig gegenüber starken Beigungen

## Slide 34: Glasfaserkabel Aufbau

## Slide 35: Singlemode-Faser (SMF)
Besteht aus einem sehr dünnen Kern
Verwendet Lasertechnologie
Datenübertragungen über große Entfernungen
Kleiner Kern (9μm)

## Slide 36: Multimode-Faser (MMF)
Besteht aus einem etwas dickeren Kern
Benutzt LEDs
Datenübertagungen bis zu 10 Gbit/s bis zu 550 Meter
Größerer Kern als SMF (50 μm oder 62,5 μm)

## Slide 37: Glasfaser-Steckerverbindungen
ST-Steckverbindung (Straigt-Tip)
SC-Steckverbindung (Subscriber Connector)
LC-(Simplex-)Steckverbindung (Lucent Connector)
Duplex-Multimode-LC-Steckverbinder

## Slide 38: ST-Steckverbindung (Straigt-Tip)
Einer der Ersten verwendeten Steckverbindungstypen
Lässt sich mit einem "Drehverschluss" (Bajonettmechanismus) versiegeln.

## Slide 39: SC-Steckverbindung (Subscriber Connector)
Ein weit verbreiteter LAN- und WAN-Steckverbinder
Push-Pull-Mechanismus für ein sicheres Einstecken nutzt.
wird für MMF und SMF verwendet.

## Slide 40: LC-(Simplex-) Steckverbindung
Kleinere Ausführung des SC-Steckverbinder
Aufgrund der kleinen Größe wachsende Beliebtheit

## Slide 41: Duplex-Multimode-LC- Steckverbindung
Ähnlich wie der LC-Simplex-Steckverbinder, es wird jedoch ein Duplex-Steckverbinder verwendet.

## Slide 42: Duplex und Simplex
Simplex Kabel können nur ein Faser aufnehmen
Duplex Kabel können zwei Faser, je für Senden und Empfangen aufnehmen

## Slide 43: FX und SX
FX und SX im Namen geben an, das sich das Licht nur in eine Richtung durch das Glasfaser bewegt

## Slide 44: BX
BX im Namen gibt an, das sich das Licht in beide Richtungen durch das Glasfaser bewegt

## Slide 45: Wave Division Multiplexing (WDM)
WDM ist eine Technologie, die die Sende- und Empfangssignale innerhalb der Faser trennt

## Slide 46: Kabellose Technologien
Bluetooth
Near Field Communication (NFC)
Infrared

## Slide 47: Media Access Control (MAC-Adresse)
Adresse wird vom NIC Hersteller fest codiert
Notwendig um ein Gerät eindeutig zu identifizieren
Besteht aus Hexadezimal Ziffern in zwei segmente
D4:3D:7E:38:3B:33
Herstellerkennung
Gerätekennung

## Slide 48: Netzwerk-Symbole
Bedeutung, Arten und Verwendung

## Slide 49: Netzwerk Geräte

## Slide 50: Netzwerk Medien

## Slide 51: NetzwerkplÄne
Aufbau, Darstellungen, Software- und Hardwareanalyse

## Slide 52: Netzwerkplan
Technischer Ist-Zustand eines Unternehmensnetzwerkes
Beinhaltet Hardware, Standorte, Software, Internetzugäng, Sicherheitsvorkehrungen und Handlungsanweisungen

## Slide 53: Physischer Netzwerkplan
Veranschaulicht die physische Anordnung der Bestandteile und Aspekte des Netzwerks
Beschreibt Kabelverbindungen zwischen den Netzwerkkomponenten

## Slide 54: Logischer Netzwerkplan
Beschreibt den Informationsfluss innerhalb eines Netzwerks
Es werden Subnetze, Netzwerk-Geräte und Routingprotokolle dargestellt

## Slide 55: Hardware- und Softwareanalyse
Auflistung der Hardware -> HWiNFO
Auflistung der Software via Powershell-Script